鄂伊环审字〔2022〕36号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

内蒙古杨家梁煤炭有限责任公司杨家梁煤矿采空区灾害综合治理优化项目

环境影响报告表的批复

内蒙古杨家梁煤炭有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古蓝拓环境科技有限公司编制的《内蒙古杨家梁煤炭有限责任公司杨家梁煤矿采空区灾害综合治理优化项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。我局组织专家对该项目进行了技术评估，经2022年6月17日局审查会议通过，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗纳林陶亥镇，主要包括治理区、排土场、工业场地、给排水工程、储煤棚、生活污水处理设施及矿井水处理站等主体工程、公辅工程及环保工程。本次灾害治理划分两个治理区，西治理区治理范围由20个拐点圈定，面积为1.42km2，采用露天剥挖的方式进行治理；东治理区治理范围由20个拐点圈定，面积为0.21km2（避让文物阿吉尔玛沟遗址面积2.0918hm2，避让后东治理区面积0.189082km2），采用覆盖封堵的方式进行治理。项目估算可回收残煤量492.61万吨，总投资109744.52万元，其中环保投资2343.28万元。

2017年9月4日，鄂尔多斯市煤炭局以鄂煤局发〔2017〕318号批复了内蒙古杨家梁煤炭有限责任公司杨家梁煤矿采空区灾害综合治理详细勘查报告；2018年8月15日内蒙古自治区煤炭工业局出具了《关于对内蒙古杨家梁煤炭有限责任公司杨家梁煤矿采空区灾害综合治理项目初步设计的批复》（内煤局字〔2018〕164号）；2022年5月26日鄂尔多斯市人民政府同意了《关于内蒙古杨家梁煤炭有限责任公司杨家梁煤矿采空区灾害综合治理项目初步设计优化方案的批复》（鄂府发〔2022〕71号）。《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。严禁在施工场地焚烧废弃物以及其它能产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真开展生态环境保护与恢复。按照法律法规和主管部门要求，坚持因地制宜的原则，做好生态保护及生态恢复工作，严格治理时限，制定排土场土地复垦绿化规划。对场区道路两侧进行绿化，做好外排土场剥离表土的收集、堆放和挡护，排土场应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求进行建设、运行管理与封场、保护。灾害治理完毕后按要求对治理区进行生态恢复和土地复垦。

3.认真落实《报告书》中提出的污染防治措施。治理区、内外排土场和运输道路采取洒水抑尘措施；原煤贮存于全封闭储煤棚内，须配备喷淋洒水抑尘装置。通过采取以上措施，确保场区无组织粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006)限值要求。生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，出水水质须达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准限值要求，用于项目区周边绿化、采掘场和储煤棚洒水降尘；矿坑排水经矿井水处理站处理后，出水水质须达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)限值要求，用于治理区、排土场等洒水降尘，以上污(废)水均不得乱排。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。生活垃圾和生活污水处理站污泥集中收集后交由当地环卫部门统一处置；矿坑水沉淀池产生的煤泥掺入产品煤外售；剥离物由汽车统一运至排土场进行处置；废机油暂存于临时危废暂存库内，最终交由有资质的单位进行处置，临时危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(及其修改单)进行设计、建设、管理，以上各类固废均不得乱弃。

4.项目建成投运前，按照相关要求安装高清视频监控装置，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台进行联网。

5.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2022年7月19日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古蓝拓环境科技有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局          2022年7月19日印发