鄂伊环审字〔2022〕38号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

阿斯日音希里村生物环保颗粒加工厂建设项目

环境影响报告表的批复

伊金霍洛旗阿斯日音希里商贸有限公司：

你公司报送的由内蒙古宝钜环保技术服务有限公司编制的《阿斯日音希里村生物环保颗粒加工厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇阿斯日音希里村，占地面积1.3609公顷（13608.57㎡）。项目主要建设生产车间、办公室、宿舍、库房，并配套安装环保颗粒生产线设备、输送带等配套工程。项目建成后年生产生物环保颗粒20000吨、饲料10000吨。项目总投资1500万元，其中环保投资504.2万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。原料堆放于半封闭钢架棚内，皮带输送置于全封闭车间内，并采取加盖遮挡，局部密闭措施，确保粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值要求；破碎筛分均在全封闭车间内进行，破碎筛分粉尘经设备自带旋风分离器收集处理后通过15m高排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关排放限值要求；热风炉采用生物环保颗粒作为燃料，废气经15m高排气筒排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉排放限值要求。

2.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水经化粪池处理后由吸污车运至苏布尔嘎镇污水处理厂处理，不得外排。

3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4.妥善处置固体废弃物。旋风分离器收集的粉尘回用于生产；废包装袋收集后与生活垃圾一并交由环卫部门统一处理；灰渣作为有机肥，交由周边农户用于农田施肥；废机油临时存放于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。以上固废均不得乱弃。

三、项目投产前按要求及时办理排污许可事项，严格执行环境保护“三同时”制度，项目验收合格后方可正式投产。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2022年7月21日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古宝钜环保技术服务有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局         2022年7月21日印发