# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：阿斯日音希里村生物环保颗粒加工厂建设项目

建设单位(盖章)：伊金霍洛旗阿斯日音希里商贸有限公司

编制日期：         2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 阿斯日音希里村生物环保颗粒加工厂建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2103-150627-04-755747 |
| 建设单位联系人 | 郭树华 | 联系方式 | 13624777863 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇阿斯日音希里村 |
| 地理坐标 | 109°33′51.55″,39°42′52.62″ |
| 国民经济 行业类别 | C2542生物致密成型燃料加工；C1329其他饲料加工 | 建设项目 行业类别 | “二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25”中“43生物质燃料加工254”中生物致密成型燃料加工 “十、农副食品加工业13” 中“15饲料加工132*”中年加工1万吨及以上的 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 伊金霍洛旗发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 504.2 |
| 环保投资占比(%) | 33.61 | 施工工期 | 2022年7～10月 |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地（用海） 面积（m2） | 13608.57 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 项目所在地及周边不涉及国家级自然保护区、重点风景名胜区、饮用水水源保护区及其它依法划定需要特别保护的环境敏感点。根据鄂尔多斯市人民政府发布《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发﹝2021﹞218号），本项目建设所在地在鄂尔多斯市环境管控单元中重点管控单元内，本项目与鄂尔多斯市环境管控单位位置关系图见图1-1，本项目“三线一单”符合性判定见表1-1。 表1-1 “三线一单”符合性判定表 内容 分析说明 生态保护红线 2021年9月17日鄂尔多斯市人民政府发布《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发﹝2021﹞218号），全市生态空间总面积为54408.94平方公里，占全市国土面积的62.63%。其中：生态保护红线面积22900.81平方公里，占全市国土面积的26.36%；一般生态空间面积31508.13平方公里，占全市国土面积的36.27%。 本项目位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇阿斯日音希里村，总占地面积13608.57m2。本项目在建设过程中将避开雨季实施地表开挖，且采取随挖随运、随铺随压等措施，施工结束后做好土地的硬化工作，避免水土流失。 经现场调查，项目周围无风景名胜区、自然保护区、饮用水源地以及国家保护野生动物、珍稀动植物等特殊保护对象。 因此，本项目的建设满足生态保护红线的要求。 环境质量底线 项目区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区，区域环境质量现状较好，具有环境容量。根据环境影响分析，项目三废均能有效处理，不会降低区域环境质量现状，因此项目的建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 资源利用上线 本项目运营过程中将消耗一定的水、电等资源，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，同时符合清洁生产中能源消耗相关要求。因此，本项目资源消耗符合资源利用上线要求。 生态环境准入清单 根据目前已发布的《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》，负面清单以县级行政区划为单位编制，适用于我区43个国家重点生态功能区旗县（市）行政区全域，负面清单将43个旗县（市）行政区不适宜继续发展的产业划分为限制和禁止两种类型，应对提出不同的管控要求。限制类产业是指在国家重点生态功能区内，市场主体应当依照一定管控条件发展的现有产业和规划产业。禁止类产业是指在国家重点生态功能区内，市场主体不得进入的产业。 本项目建设地点位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇阿斯日音希里村，鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇未列入内蒙古自治区43个国家重点生态功能区旗县（市）行政区内，因此，项目不在该通知中的环境准入负面清单内，，即项目不在国家重点生态功能区产业准入负面清单中限制类和禁止类产业。因此，项目符合生态环境准入清单要求。 图1-1 本项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系图 2、国家产业政策符合性分析 本项目为阿斯日音希里村生物环保颗粒加工厂建设项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的规定，本项目鼓励类项目中“一、农林业17、农作物秸秆综合利用（秸秆饲料化利用）；18、农村可再生资源综合利用开发工程（生物质能清洁供热）”，本项目符合国家产业政策的要求。 3、选址合理性分析 项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇阿斯日音希里村，项目区选址不在城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物保护区、生活饮用水水源保护区等特别需要保护的区域，项目土地权属于国有用地，规划用地性质为工业用地，项目建设单位拥有项目建设地的使用权限，土地利用现状为未利用地，选址范围内无居民，也无建构筑物，土地利用不需要实施拆迁工程，故本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、项目建设内容 1.1 项目概况 （1）建设地点 本项目拟建地点位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇阿斯日音希里村，项目地理位置图见附图1。 （2）建设规模 项目总投资1500万元，总占地面积1.3609公顷（13608.57平方米）。项目建成后将达到年生物环保颗粒20000吨、饲料10000吨的秸秆综合利用加工厂。 （3）建设额内容 本项目拟建设生产车间3774平方米、厂区硬化3100平方米、附属设施570平方米（包括：办公室、宿舍、厨房、库房）、绿化工程2400平方米、停车场500平方米、消防设施布设面积3774平方米、消防水池80平方米、防尘网312.38米、厂区道路160米、机井1眼。并配套购置400KW箱变、地磅、环保颗粒生产线设备、叉车、铲车、平茬沙柳机械、拉运车、大型流动削片机、固定削片机、输送带共计18台、套、辆。本项目主要的工程组成情况见表2-1。 表2-1 工程组成一览表 类别 项目 建设内容 备注 主体工程 生产车间 本项目拟建设生产车间3774平方米，建筑物高度为：6.20米，建筑物宽10米、长为37.74米，共10栋 厂区硬化 厂区硬化3100平方米 辅助工程 附属设施 附属设施570平方米（包括：办公室、宿舍、厨房、库房），建筑物高度共为5.40米，长为38米，宽为15米 停车场 停车场500平方米 厂区道路 厂区道路160m，混凝土路面结构 公用工程 供水 项目生活、生产用水来源于自来水管网 排水 地面冲洗废水进入厂区雨水管网；生活污水经化粪池处理后作为农肥综合利用 供电 本工程新增400KW箱变1台，由附近村庄线路引入 供热 本项目冬季生产车间采用生产线热风炉供暖烘干 ？；其余采用电暖气供暖。 消防 消防设施布设面积3774平方米、消防水池80立方米，消防水池8m×10m（长×宽） 环保工程 废水措施 路面清洗废水：进入场区雨水管网 生活污水：经化粪池收集处理后由吸污车运至当地乡镇污水处理厂处理 废气措施 转运贮存废气：半封闭钢架棚结构，不露天堆放，并采取篷布遮盖防止起尘，文明作业，减少物料转运次数，降低卸料落差，厂界设置防尘网312.38米 破碎、筛分制粒粉尘：生物环保颗粒生产线自带除尘设备，安排专职人员及时清扫，保持车间清洁 皮带输送废气：在皮带传输上方加盖遮挡，采取全密闭措施 固体废物措施 除尘器粉尘：返回生产系统作为原料 废包装材料：集中收集后交由厂家回收处理 职工日常工作产生的垃圾：设置封闭式垃圾收集箱，由环卫部门定期处置 废机油：临时存放于危险废物暂存间，定期运交有资质单位处置 噪声措施 生产设备、运输设备等噪声：室内布置、基础减振、选用低噪声设备。 防渗措施 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-10cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 绿化工程 绿化工程2400平方米，种植的乔木有樟子松、山桃、山杏等，灌木有榆叶梅、红柳、紫丁香等。乔木株行距3×3m，灌木种植方式混栽，灌木株行距4×5m 1.2 主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见下表。 表2-2 主要技术经济指标表 序号 项目名称 单位 数量 备注 一 总占地面积 公顷 1.3609 二 产品方案 1 生物环保颗粒 吨 20000 2 饲料 吨 10000 三 燃料动力消耗 1 水 m3 1380 2 电 Kwh 55074.60 四 劳动定员 1 管理人员 人 1 2 技术人员 人 2 3 劳动工人 人 5 五 操作天数 天 360 1.3 工程方案 （1）生产车间 加工车间建筑安全等级为二级，结构抗震设防烈度为8度。建筑物高度为：6.20米，建筑物宽10米、长为37.74米，共10栋。结构形式为钢桁架结构，基础采用混凝土独立基础；墙面为20公分蓝色岩棉保温彩钢板；屋面采用红色钢板，厚度为0.6mm，设置屋面架空通风隔热层；地面由基层到面层依次结构层为：素土夯实层，250mm碎石垫层，水泥混凝土厚度为180mm。 （2）厂区硬化及停车场 由基层到面层依次结构层为：素土夯实层，250mm碎石垫层，水泥混凝土厚度为180mm。 （3）附属设施 建筑主体采用混凝土框架结构，室内外高差为0.3米，建筑物高度共为5.40米，长为38米，宽为15米，基础采用钢筋混凝土独立基础，地下部分采用MU15混凝土实心砖。地上部分采用普通砼蒸压加气块，梁板柱均采用普通C30钢筋混凝土，砂浆采用M7.5水泥砂浆。 （4）绿化工程 本项目绿化面积为2400平方米，本项目种植的乔木有樟子松、山桃、山杏等，灌木有榆叶梅、红柳、紫丁香等。乔木株行距3×3m，灌木种植方式混栽，灌木株行距4×5m。浇灌方式采用：机械喷灌、水车移动喷灌两种方式灵活应用。 （5）消防水池 本项目消防水池结构为钢筋混凝土结构，消防水池8m×10m（长×宽），消防水池上层结构为顶板、1：2水泥砂浆找平、PVC防水卷材、覆土夯实。向消防水池补水时，进水口最低点高出溢流边缘不应小于150mm。消防水池进水管平均流速为1.5m/s。 （6）厂区道路 本项目道路采用混凝土路面结构，混凝土路面结构如下： 结构层为：素土夯实层，250mm碎石垫层，水泥混凝土厚度为180mm。道路主要形式车辆为：轿车、农用货车、卡车等。道路设计可满足厂区建设需求。 1.4主要建、构筑物工程一览表 表2-3 主要作业设备一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 生产车间 平方米 3774 2 厂区硬化 平方米 3100 3 附属设施 平方米 570 包括：办公室、宿舍、厨房、库房 4 绿化工程 平方米 2400 5 停车场 平方米 500 6 消防设施 平方米 3774 7 消防水池 平方米 80 8 防尘网 米 312.38 （160×8） 9 厂区道路 米 160 10 机井 眼 1 1.5 项目主要生产设备 表2-4 项目主要生产设备一览 表 物料平衡？ 序号 名称 单位 数量 备注 1 400KW箱变 台 2 2 地磅 台 1 100吨 3 环保颗粒生产线设备 套 1 4 叉车 台 2 20吨 5 铲车 台 1 6 平茬沙柳机械 台 2 7 拉运车 辆 4 8 大型流动削片机 台 2 9 固定削片机 台 2 10 输送带 台 1 1.6项目总平面布置 生产车间总平面布置基本根据生产工艺流程、操作的要求，物料流向顺畅，符合防火、安全、卫生等有关规范，总体布局功能分区明确，便于生产的连续性。本项目平面布置基本合理。 项目平面布置图见附图2。 1.7公用工程 （1）给水 本项目用水来源于自来水管网，主要用于生活用水、道路清洗水及绿化用水。 ①生活用水 本项目定员8人，年工作360天，根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T 385-2020），生活用水量平均按100L/人·d计，用水总量约0.8m3/d（288m3/a）。 ②道路清洗用水 根据项目商场区道路每天清洗1次，需冲洗水量约2m³/d（720m3/a）。 ③绿化用水 本项目全场绿化用水约为372m3/a。 （2）排水 ①员工生活污水 员工生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量约为0.64m³/d（230.4m3/a），生活污水经过化粪池处理后由吸污车运至当地乡镇污水处理站处理。 ②道路清洗废水 道路清洗用水使用量约720m3/a，蒸发损耗量按20%计算，冲洗废水产生量为576m³/a，地面冲洗废水排入厂区雨水管网。 本项目用水量合计为1380t/a，无新增废水排放。本项目用水量统计表详见表，水平衡见下表2-5。 表2-5 用排水情况一览表 序号 用水单元 供水情况 回用及排放情况 新鲜水用水量m3/a 循环水使用量m3/a 总用水量m3/a 蒸发损耗 回用水量m3/a 损耗水量m3/a 废水排放量m3/a 1 生活用水 288 0 288 / 0 57.6 230.4 2 道路清洗用水 720 0 720 0.2 0 144 576 3 绿化用水 372 0 372 / 0 372 0 合计 1380 0 1380 / 0 573.6 806.4 注：总用水量=新鲜用水量+循环水使用量=回用水量+损耗水量+废水排放量 （3）供暖 本项目冬季生产车间采用生产线热风炉供暖；其余采用电暖气供暖。 （4）供电 本工程新增400KW箱变1台，由附近村庄线路引入。 消防 消防设施布设面积3774平方米、消防水池80平方米，消防水池8m×10m（长×宽）。 1.8环保工程 项目总投资为1500万元，环保投资504.2万元，占总投资比例为33.61%。本项目采取的环保措施投资情况见下表。 表2-7 项目环保投资一览表 时段 污染源 治理措施 投资金额（万元） 运 营 期 废气 车间及半封闭钢架棚 全封闭加工车间 500 除尘器 生物质环保颗粒生产线自带 / 废水 生活污水 设置1座10m3化粪池 2 固体废物 职工日常工作产生的垃圾 全场设置固定式垃圾桶10个 0.5 危废暂存间 5m2，做防渗处理 2 合计 504.2 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期施工工艺及产污环节 施工期施工工艺及产污环节施工期工艺及产污环节见下图2-1。 图2-1 施工期工艺流程图 （1）场地平整与基础施工 在项目用地范围内开展土地平整、地基开挖等施工活动时，由于挖土机、运土车等施工机械的运行，将产生一定的设备噪声，同时产生施工扬尘和施工机械废气。在不同气象条件下，施工扬尘对周边环境影响差别较大。此外，基础开挖将引起原有土地结构的改变，会造成一定程度的水土流失。 （2）主体工程施工 主体工程施工主要是指对生产车间、厂区硬化、附属设施等的建设。施工过程中挖掘机、打夯机、装载汽车等运行时会产生噪声；施工物料运输、装载等过程产生扬尘和施工机械废气；施工过程会产生施工废水，排至5m³临时沉淀池处理后全部回用；施工过程会产生废弃施工材料。此外，施工人员也会产生生活污水和生活垃圾。 （3）设备安装 设备安装主要是环保颗粒生产线设备等主要生产设备的安装过程。在基础设备安装过程中，将会产生设备噪声和废弃的设备包装物。 施工期产污环节汇总见表2-8。 表2-8 施工期产污环节汇总表 污染类别 污染源名称 主要污染物 废气 施工扬尘 粉尘 施工机械废气 CO、THC、NOX 废水 施工废水 SS 施工生活污水 COD、NH3-N、动植物油、SS 固废废物 建筑垃圾 建筑垃圾 施工人员生活垃圾 生活垃圾 噪声 施工机械噪声 噪声 施工车辆噪声 噪声 2、运营期生产工艺流程及产污环节 2.1生产工艺流程及产污环节 该项目主要生产生物环保颗粒和饲料，采用相同的生产工艺，采用的工艺技术方案为：原料—破碎—粉碎—干燥—压制成型—冷却包装。 图2-2 运营期工艺流程及排污节点图 （1）原料储存 项目原料主要为沙柳平茬后的枯枝、农作物废弃秸秆等，通过秸秆打捆机将原料压实成型，打包成捆，运输至厂区储料区内存储。 主要产污环节：本项目设置半封钢架棚，原料堆放在半封钢架棚内，并采取篷布遮盖防止起尘，因此本项目原料储存阶段会产生粉尘及噪声。 （2）原料破碎 项目原料主要为沙柳平茬后的枯枝、农作物废弃秸秆等，项目原料经收集，利用破碎机进行初步破碎为5厘米的块状。 主要产污环节：本项目设置全封闭加工车间，破碎在全封闭加工车间内，因此本项目原料破碎过程产生粉尘、噪声、固废。 （3）原料 粉碎筛分 块状原料经输送机进入粉碎系统，在高速旋转的活动齿盘与固定齿盘间受齿的冲击、剪切、摩擦及物料间的相互撞击作用下被粉碎，经筛网筛选后由风机-旋风分离器-闭风器排出。 主要产污环节：本项目设置全封闭加工车间，粉碎碎在全封闭加工车间内，因此本项目原料转运会产生粉尘，原料粉碎过程产生粉尘、噪声及除尘器收集粉尘产生的固废。 （4）干燥 原料多少？ 生物质成型燃料对原料的含水量有严格要求，原料粉碎后经输送机送至热风炉烘干系统进行热风干燥。 主要产污环节：本项目环保颗粒生产线设备包含1套烘干设备，包括热风炉、烘干机、引风机等设备，烘干工序采用生物环保颗粒（自产）作为热源，根据业主提供的资料，项目将原料放置在烘干机内，通过引风机将热风炉内的热烟引入烘干机内对原料进行烘干，原料不直接接触明火，不会出现燃烧情况，因此，原料在烘干机内烘干时产生的气体为水蒸气，烘干过程主要产生的废气为热风炉内燃料燃烧废气。本项目自己生产的生物环保颗粒是以沙柳平茬后的枯枝、农作物废弃秸秆等经过加工产生的环保型燃料，燃烧时将产生一定量的烟尘、SO2、NOX及灰渣。 （5）制粒成型 生物质燃料成型机是生产线的关键设备，该项目采用ZLG850木屑制粒机，该设备采用BC3系列硬齿面减速机，具有理想的传动比，驱动力矩大，传动平稳；备有φ6mm—φ12mm 之间多种孔径和厚度的环模，用户可根据不同需要任意选用，以获得最佳的技术和经济效益；采用先进的变频电机进行喂料，设有过载保护装置，设有磁板除铁装置；产量高、噪音低，操作维修方便。 主要产污环节：制粒过程中将产生噪声，皮带输送过程中会产生少量粉尘。 （6）冷却 出料生物质燃料温度高达80—98度，结构较为松弛，容易破碎，须经过逆流式冷却系统，冷却至常温后方可入库。 （7）包装 项目冷却后产品经计量后，入袋包装，送入成品库。 成品库？露天？ 主要产污环节：包装过程中产生固废及噪声。 2.2其他产污环节 废水：生产人员产生生活污水；厂区路面冲洗产生清洗废水。 固体废物∶职工日常工作产生的垃圾；设备日常维修产生的废机油。 噪声：铲车、叉车和运输车辆噪声。 2.3、营运期产污环节汇总 本项目运营期产污环节汇总见表2-9。 表2-9 运营期产污环节汇总表 污染类别 污染源名称 主要污染物 废气 生产性扬尘 颗粒物 热风炉废气 颗粒物、SO2、NOx 废水 生活污水 COD、BOD5、NH3-N、SS 地面清洗废水 SS 固废废物 除尘灰 颗粒物 废包装材料 包装袋 生活垃圾 / 废机油 矿物质油 灰渣 颗粒物 噪声 生产设备 噪声 运输车辆 噪声 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 新建项目，无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，建设项目环境影响评价需调查项目所在区域环境质量达标情况，本评价选用鄂尔多斯市2020年1月1日-2020年12月31日中心城区空气质量统计数据进行评价，数据来自鄂尔多斯市生态环境局网站2021年1月2日发布，基本污染物区域空气质量现状见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度 （ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率% 达标 情况 超标 倍数 超标率% PM10 年平均质量浓度 57 70 81% 达标 / / PM2.5 年平均质量浓度 22 35 63% 达标 / / SO2 年平均质量浓度 13 60 22% 达标 / / NO2 年平均质量浓度 26 40 65% 达标 / / O3 日最大8小时第90百分位浓度 154 160 96% 达标 / / CO 年平均质量浓度（第95百分位浓度） 1100 4000 27.5% 达标 / / 从基本污染物区域空气质量现状可知，2020年区域大气污染物年平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单二级标准浓度限值要求，项目所在区域为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目涉及大气污染物重点TSP属于特征污染物，委托内蒙古华智鼎环保科技有限公司进行监测，监测时间为2022年5月21日~2022年5月23日。监测点位布设情况见表3-2，监测结果见表3-3。 表3-2 监测点布设情况 序号 点位名称 与项目相对位置 监测内容 距离（m） 方位 1 项目区 1905 ES TSP 表3-3 环境空气现状监测结果 监测时间 监测项目 检测浓度（mg/m3） 标准限值（mg/m3） 超标率 达标情况 2022-05-21 TSP 0.196 0.3 0 达标 2022-05-22 TSP 0.215 0.3 0 达标 2022-05-23 TSP 0.173 0.3 0 达标 2、环境噪声质量现状 为了解项目建设区域声环境质量现状，委托内蒙古华智鼎环保科技有限公司于2022年5月21日～2022年5月22日对项目所在区域现状及敏感点进行监测，其监测结果见表3-4，监测点位图见附图3。 表3-4 噪声检测结果 检测类别 环境噪声 检测性质 现状检测 气象参数 2022-05-21 天气 多云 风速 1.4m/s（昼） 1.6m/s（夜） 2022-05-22 天气 晴 风速 1.5m/s（昼） 1.7m/s（夜） 检测点位名称 检测日期 检测时间（昼） 结果值dB(A) 检测时间（夜） 结果值dB(A) 厂界东北侧△1 2022-05-21 10:12-10:22 49 22:01-22:11 40 厂界东南侧△2 10:27-10:37 48 22:16-22:26 42 厂界西南侧△3 10:42-10:52 46 22:32-22:42 41 厂界西北侧△4 10:58-11:08 47 22:48-22:58 43 敏感点1△5 11:20-11:30 49 23:07-23:17 41 敏感点2△6 11:48-11:58 52 23:31-23:41 44 厂界东北侧△1 2022-05-22 09:01-09:11 46 22:03-22:13 41 厂界东南侧△2 09:14-09:24 49 22:16-22:26 43 厂界西南侧△3 09:31-09:41 47 22:35-22:45 40 厂界西北侧△4 09:44-09:54 47 22:49-22:59 42 敏感点1△5 10:09-10:19 48 23:11-23:21 43 敏感点2△6 10:42-10:52 47 23:39-23:49 42 由上表可知，项目所在区域昼间、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值要求。监测结果表明项目所在区域声环境质量良好。 3、地表水环境质量现状 本项目产生的废水均不外排，且项目周边无地表水体，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本次评价不进行地表水环境质量现状监测。 4、地下水环境质量现状 对照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“目录-N轻工，94粮食及饲料加工”中的报告表Ⅳ类项目，不需开展地下水环境影响评价，故不需进行现状监测。 5、土壤环境质量现状 对照《环境影响评价技术导则—土壤环（试行））》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其他行业类别，属于Ⅳ建设项目，不需开展土壤环境影响评价，故不需进行现状监测。 6、生态环境质量现状 根据《全国生态功能区划》、《内蒙古自治区生态功能区划》、《鄂尔多斯市生态功能区划》，本项目所在区域为毛乌素沙地防风固沙生态功能区。该区属内陆半干旱气候，发育了以沙生植被为主的草原植被类型，土地沙漠化敏感性程度极高，是我国防风固沙重要区域。主要生态问题为：人类对草地资源的过度利用，油、气资源的开发带来草地生态系统功能的严重退化，表现为草地生物量和生产力下降、土地沙化程度加重，并对当地乃至周边地区居民生产生活带来危害。 （1）植物 根据实地调查，项目所在区域植物区系属泛北极植物区—欧亚草原区—蒙古高原草原省—毛乌素沙地州。评价区内现有维管束植物31科76属87种，以多年生草本为主，占总种数的64.45%，其次为一、二年生草本，占22.99%；水分生态类型中，以中旱生植物为主，区系地理成分中以古北极中和达乌里-蒙古成分为主。植物种类主要有沙柳、柠条儿、油蒿、羊柴、百里香、狼毒、多枝棘豆、旱蒿、沙柳、旱柳、柽柳、麻黄、麻叶荨麻、碱地肤、乳浆大戟、芨芨草、本氏针茅等。 （2）动物 项目区内动物种类繁多，家畜以牛、羊、驴、骡、马、猪、兔、猫、狗为主；家禽主要以鸡、鸭、鹅、家鸽；境内陆生野生动物组成比较简单，种类较少，根据现场调查及资料记载，项目所在区域的野生动物有脊椎动物 43 种，分属于13目26科33属；啮齿类动物主要有蒙古兔、跳鼠类、仓鼠类等，数量较大；爬行类主要是草原沙蜥；两栖类主要有花背蟾蜍、青蛙等；鸟类主要是雀型目的种类较多，如家燕、喜鹊、红嘴山鸦、秃鼻乌鸦、寒鸦、麻雀等，此外还有沙鸡、杜鹃、啄木鸟等，在水域及周边湿地也分布着一些常见的水禽和涉禽，这些野生动物大多广布种。据调查，项目所在区域内无国家、省级重点保护野生动物。 区域内以草原动物群为主，绝大多数系古北界种类，为蒙新区内常见动物，无特有或固有种类。评价区域内还有一些可食用和可利用的野生动物如，蒙古兔、蒙古鼠兔、雉鸡等，这些野生动物具有一定的经济价值。由于本区域长期受人类开发活动影响，评价范围内没有各级保护的野生动物自然保护区。 （3）土壤及土地利用现状 项目所在地土壤类型与其地貌类型相对应，对应梁地、滩地、沙地地貌的土壤类型分别为：栗钙土、草甸土、盐碱土或沼泽潜育土以及各类风沙土。 项目所在区域内土地利用现状以其他土地（沙地）为主；其次为草地（天然牧草地），呈不规则斑块状散布于区域内；其次为旱地，呈不规则斑块状散布于区域内；灌木林地零星分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，本项目建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗区苏布尔嘎镇阿斯日音希里村，项目所在评价区域内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。项目厂界外围50m范围内无声环境保护目标；厂界外500米范围无地下水集中式饮用水水源等特殊地下水资源。 根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见表3-5。 表3-5 环境保护目标 环境 要素 保护目标 相对厂址 保护级别 相对位置 户数 人数 环境 空气 散户 南侧约180m、西北侧200m 6 9 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 声环境 散户 南侧约180m、西北侧200m 6 9 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类标准 生态 环境 植被 厂界周围植被 不得随意破坏 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气环境污染物排放标准 （1）施工期、运营期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值，具体见表3-6。 表3-6 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 无组织排放监控浓度限值点（mg/m3） 颗粒物 120 周界外浓度最高点1.0 烘干烟气参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉排放限值要求执行，具体见表3-7。 表3-7 锅炉大气污染物排放限值 燃煤锅炉 污染物 浓度（mg/m3） 颗粒物 50 二氧化硫 300 氮氧化物 300 烟气黑度（格林曼黑度，级） ≤1 2、水环境污染物排放标准 本项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，具体见表3-8。 表3-8 污水综合排放标准 项目 pH SS （mg/L） BOD5 （mg/L） CODcr （mg/L） NH3-N （mg/L） 浓度值 6-9 400 300 500 -- 3、声环境污染物排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体建表3-9；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类功能区标准，见表3-10。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放限值dB(A) 昼间 夜间 70 55 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放限值dB(A) 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 1类区 50 45 4、固体废物排放标准 本项目一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求及及2013年修改单； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家“十三五”规定的总量控制污染物种类，即化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物，综合考虑本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素，本项目的总量控制指标分析如下: （1）本项目厂区建设生产线自带1套烘干设备，包括热风炉、烘干机、引风机等设备，以生物质颗粒燃料提供热源，生物质颗粒燃烧废气经热风炉密封燃烧后能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉表2标准，主要大气污染物排放的总量分别为：SO2：0.34t/a、NOx：0.408t/a。 （2）项目职工生活污水化粪池收集后定期清掏用于附近农作物施肥，建议不设水污染物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期间污染主要为施工废水以及施工工人的生活污水、生活垃圾、运输车辆汽车尾气、扬尘、工程建设中产生的建筑垃圾、弃土方及施工机械噪声等污染。 施工期扬尘污染防治措施 ①施工现场设置围墙，封闭施工现场。高于4m的建筑物必须搭设随建筑物上升的密目式安全网，以减少结构等过程中粉尘排放。 ②严禁运输车辆超载，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫洒落在路面的泥土和灰尘；对运输路面定期酒水降尘，减少运输过程中的扬尘。 ③装卸产生扬尘的物质、平整场地等活动时，应当采取湿式作业等有效防尘措施。 ④施工现场车辆出入口、厂内主要运输道路、材料堆放区均应采用硬化路面，出、入施工现场车辆一律清洗轮胎，并在施工现场出口设置防尘垫。 ⑤施工过程中产生的剩余建筑材料、建筑垃圾等应及时清运，不得长期堆存。 ⑥风速五级以上应停止施工作业，并对施工期堆放建筑材料进行遮盖处理。 ⑦加强施工机械保养，使其稳定正常运行；优化施工方式，尽量减少施工机械运行时间，减少施工机械废气排放。 施工期废水污染防治措施 施工废水：施工废水经5m3临时沉淀池处理后全部回用，不外排。 施工期生活废水：设置防渗旱厕，定期清掏。 施工期固体废物污染防治措施 施工期建筑垃圾：本项目施工期产生的建筑垃圾包括新建建筑物产生的建筑垃圾以及废弃包装材料等。对于建筑垃圾中产生的废钢筋、废钢板以及废包装材料等可回收利用部分，外售给废品收购企业；对不能回收的建筑垃圾，由密封式建筑垃圾专用运输车辆在指定时间，经规定的路线运输至当地建筑垃圾消纳场处置。 施工期生活垃圾：经收集后交由厂区环卫部门清运处置。 施工期噪声污染防治措施 ①在设备选型时，优先选用低噪声设备。 ②建设单位应建立施工现场噪声管理责任制，文明施工；加强施工人员素质培养，减少人为噪声。 ③合理安排施工时间，制定施工计划，尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率。 ④加强施工管理，尽量避免高噪设备同时施工，将产生高噪声的施工作业安排在不敏感的时段，强噪声作业尽量安排至白天进行。 ⑤施工场地严格控制运输车辆车速，禁止鸣笛等。 ⑥加强对施工机械和车辆的维护保养，使其在良好的工况下运转，进一步降低施工噪声。 5、施工期生态环境防治措施 ①运输过程必须严格划定车辆行驶路线，利用已有道路，避开有植被的地方。施工中禁止随意开辟施工便道。 ②在施工期间，施工人员应严格遵守《中华人民共和国野生植物保护条例》，严禁在施工区乱砍滥伐。 ③施工中将施工范围严格控制在占地范围内，严禁在占地范围外乱砍滥伐，以免造成水土流失或潜在的地质病害。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气环境影响和保护措施 1.1污染源强核算及达标情况分析 （1）生产性扬尘 ①转运贮存产生的粉尘 项目主要原料为沙柳平茬后的枯枝、农作物废弃秸秆等，在原料进厂转运贮存时较容易产生粉尘，其总量按0.02kg/t产品进行核算。项目原料用量30000t，则该部分粉尘的产生量为0.6t/a。这一部分粉尘比较分散不易收集，项目原料堆场建设为半封闭钢架棚结构，不露天堆放，并采取篷布遮盖防止起尘，文明作业，减少物料转运次数，降低卸料落差，采取上述措施后可减少90%的粉尘外逸至外环境，其余约0.06t/a的颗粒物以无组织的形式排放。 ②破碎、筛分制粒粉尘 项目破碎、制粒和筛分工序产生颗粒物，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年24号）中“2542生物质致密成型燃料加工行业”，破碎、筛分、造粒颗粒物产污系数为0.669千克/吨产品，则项目破碎、筛分制粒粉尘产生量为20.07t/a。 项目破碎工序在封闭独立房间操作，制粒和筛分工序均在车间内进行，生物环保颗粒生产线设备自带旋风除尘器（收集处理效率按90%计）收集处理，其他颗粒物则以无组织排放量为2.007t/a。 ③皮带输送机粉尘 项目使用皮带输送机上料，上料过程由于物料落差，上料时会产生粉尘，产尘量按原料使用量的0.02%，则上料过程中粉尘产生量为6t/a。 环评要求在皮带传输上方加盖遮挡，采取全部密闭措施，则可减少70%的颗粒物排放，其余1.8t/a的粉尘以无组织形式沉降在生产车间内，建设单位应安排专职人员及时清扫，保持车间清洁，以防止二次起尘污染。 （2）烘干废气 本项目环保颗粒生产线设备包含1套烘干设备，包括热风炉、烘干机、引风机等设备，烘干工序采用生物环保颗粒（自产）作为热源，根据业主提供的资料，项目将原料放置在烘干机内，通过引风机将热风炉内的热烟引入烘干机内对原料进行烘干，原料不直接接触明火，不会出现燃烧情况，因此，原料在烘干机内烘干时产生的气体为水蒸气，烘干过程主要产生的废气为热风炉内燃料燃烧废气。本项目自己生产的生物环保颗粒是以沙柳平茬后的枯枝、农作物废弃秸秆等经过加工产生的环保型燃料，燃烧时将产生一定量的烟尘、SO2、NOX，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年24号）中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册提供的参数，经计算，可得出锅炉满负荷运转时主要污染物的产生量。 表4-1 工业锅炉部分产排污系数表-生物质锅炉 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 去除效率（%） K值计算公式 蒸汽/热水/其他 生物质燃料 层燃炉 所有规模 工业废气量 标立方米/吨-原料 6240 / 0 二氧化硫 千克/吨-原料 17S① / 0 颗粒物 千克/吨-原料 0.5 / 0 单筒（多筒并联）旋风除尘法 60.0 K=除尘设施年运行小时数/锅炉年运行小时数 多管旋风除尘法 70.0 文丘里 87.0 离心水膜 87.0 喷淋塔/冲击水浴 87.0 静电除尘 97.0 袋式除尘 99.7 电袋组合 99.7 湿式喷雾 87.0 氮氧化物 千克/吨-原料 1.02 / 0 低氮燃烧 30 低氮燃烧+选择性非催化还原法（SNCR） 45.4 低氮燃烧+选择性催化还原法（SCR） 79.0 选择性非催化还原法（SNCR） 22.0 选择性催化还原法（SCR） 70.0 注：①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。 ①颗粒物 项目年使用生物环保颗粒400t，颗粒物产污系数为0.5千克/吨-原料，项目采用无组织排放，预热器末端引风机排风量为2000m3/h。 计算结果： 颗粒物产生量：400×0.5×10-2=0.2t/a，即0.0833kg/h，产生浓度为41.67mg/m3； 颗粒物排放量：400×0.5×10-2=0.2t/a，即0.0833kg/h，排放浓度为41.67mg/m3； ②二氧化硫（SO2） 二氧化硫排放量：G=17S×B 式中：G—SO2排放量（kg/a）； B—原料用量（t/a）； S—生物环保颗粒的全硫分（取0.05）； 生物环保颗粒含硫量为0.05%，项目年使用生物环保颗粒400t，燃烧废气经无组织排放，预热器末端风机排风量为2000m3/h。 计算结果： SO2产生量：17×0.05×400×10-3=0.34t/a，即0.142kg/h，产生浓度为70.8mg/m3； SO2排放量：17×0.05×400×10-3=0.34t/a，即0.142kg/h，排放浓度为41.67mg/m3。 ③氮氧化物（NOx） 氮氧化物产污系数为1.02千克/吨-原料，项目年使用生物质燃料400t，燃烧废气经无组织排放，预热器末端风机排风量为2000m3/h。 计算结果： NOx产生量：400×1.02×10-3=0.408t/a，即0.17kg/h，产生浓度为85mg/m3； NOx排放量：400×1.02×10-3=0.408t/a，即0.17kg/h，排放浓度为85mg/m3。 本项目生物环保颗粒燃烧废气采用无组织排放，预热器末端风机排风量为2000m3/h。燃烧废气污染物产生量详见表4-2。 表4-2 废气产生及排放量汇总表 排放源 主要污染物 产生浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 标准限值（mg/m3） 达标情况 烘干设备 颗粒物 41.68 0.2 41.68 0.2 50 达标 SO2 70.8 0.34 70.8 0.34 300 达标 NOx 85 0.408 85 0.408 300 达标 颗粒物、SO2、NOx均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉表2标准限值（颗粒物：50mg/m3、SO2：300mg/m3、NOx：300mg/m3）。 本项目最近敏感目标为项目南侧约180m、西北侧200m处的散户；项目燃烧废气排放浓度远小于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉表2标准限值，同时项目敏感点也能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。随着厂界越远，浓度随距离逐渐减小，因此项目产生的燃烧废气对周围大气影响较小。 1.2运营期废气监测要求 运营期废气监测要求见表4-3。 表4-3 运营期废气企业自行监测计划一览表 类别 监测点位 监测因子 监测频率 执行标准 废气 厂界 粉尘 1次/季度 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值 2、营运期水环境影响和保护措施 （1）员工生活污水 由项目工艺过程分析可知，本项目厂区清洁采用人工扫把清扫的方式，不采用水管冲洗的方式，设备清洁用抹布擦拭，项目污水主要为员工生活污水。 项目劳动定员8人，生活污水产生量0.8t/d（288t/a），主要污染物产生浓度分别为：SS300mg/L、CODcr300mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N35mg/L，产生量分别为SS0.086t/a、CODcr0.086t/a、BOD50.036t/a、NH3-N0.01t/a。生活污水经化粪池收集处理由吸污车运至当地乡镇污水处理厂处理。 （2）道路清洗废水 道路清洗用水使用量约720m3/a，蒸发损耗量按20%计算，冲洗废水产生量为576m³/a，地面冲洗废水排入厂区雨水管网。 3、运营期噪声 3.1污染源强核算及达标情况分析 项目生产过程中产生的噪声，主要为设备噪声，来自设备电机、断料锯、破碎机、颗粒机、风机等生产设备，源强为75～90dB(A)。 为减轻噪声对环境的影响，本项目应采取相应措施： （1）生产设备都将设置于生产车间内，利用围墙和门窗对其隔声； （2）生产设备安装减震垫，采取减震、消声措施； （3）生产车间墙面采用吸声材料；排风扇选用低噪声设备； （4）加强公司人员管理，正确规范操作设备； （5）加强机械设备的日常维护，减少不必要的噪声源发生。 （6）将风机等高噪声设备安装减震基础、消声器等，风管通过柔性连接，减震消声。 表4-4 项目主要高噪声设备声源值及治理后噪声值一览表 序号 设备名称 设备噪声源强 dB（A） 治理措施 治理后的噪声值 dB（A） 1 电机 75 低噪声设备，厂房隔声、设备基础减震 60 2 削片破碎机 85 70 3 生物颗粒成型机 75 60 4 风机 90 75 5 断料锯 90 75 6 铲车 90 75 7 皮带机 75 60 各噪声设备经过隔声减震处理后，排放点噪声源强可下降15dB(A)左右，降噪效果明显。 根据项目平面布置图可知，项目生产设备主要安装在厂区西北部位置，预测计算时，声源按上限值。声源位于半自由空间，计算模式： 噪声衰减公式： 式中：Lr——预测点的噪声影响值，dB； LW——噪声源的声级，dB； r——噪声源到预测点距离，m； TL——遮挡物隔声效果，dB。取0dB。 多源叠加公式： 根据上述预测模式，计算出噪声源传播至预测点的总声压级，并与《工业企业厂界环境噪声排放标准》的标准进行比较；结果见表4-5。 表4-5 各厂界的噪声贡献值 单位：dB（A） 声源名称 位置 时段 西北厂界 西南厂界 东北厂界 东南厂界 电机 车间内 间歇 38.0 31.8 23.2 22.6 削片破碎机 车间内 间歇 48.0 39.4 34.2 32.6 生物颗粒成型机 车间内 间歇 38.0 28.3 25.0 22.6 风机 车间内 间歇 53.0 41.2 41.8 37.6 断料锯 车间内 间歇 53.0 50.7 37.1 37.6 皮带机 车间内 间歇 38.0 33.4 22.7 22.6 所有机械设备的贡献值 昼间 56.8 51.6 43.7 41.4 执行标准 功能区 1类区 1类区 1类区 1类区 昼间 60 60 60 60 由表4-5可知，项目生产设备采取隔声治理措施后，西北、西南厂界处噪声影响预测值超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类（昼间）标准，东北、东南厂界处噪声影响预测值达标。项目为一班制，夜间不生产。距最近的敏感点约180m，通过距离衰减后噪声对居民的影响很小。因此，不会造成扰民。 3.2运营期噪声监测要求 本项目运营期噪声监测要求见表4-6。 表4-6 运营期噪声自行监测计划一览表 类别 监测点位置 监测项目 监测频率 执行标准 噪声 厂界四周外1m处 昼间噪声 1次/季度 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类区标准限值 注：1、夜间不生产。 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要有除尘器收集的粉尘、包装过程中产生的废塑料袋、废机油和职工生活垃圾。 （1）废气处理设施收集粉尘 本项目在生产过程中，布袋除尘器收集的粉尘量为18.063t/a，全部收集后回用于生产，不外排。 （2）废包装袋（废塑料袋及废布袋) 项目生产过程中会使用塑料袋和布袋对产品进行包装，包装袋一次使用，随产品出售，损坏率很低，产生量约0.1t/a，废包装袋（废塑料袋及废布袋)集中收集后交由厂家回收处理，不外排。 （3）灰渣 项目生产过程中会产生灰渣，木质颗粒燃料的灰渣一般为3%—5%之间，项目年使用生物环保颗粒400t，，按照3%-5%的灰渣来计算，则会产生12—20t的灰渣。本项目燃料为生物环保颗粒，产生的灰渣为有机肥，交由周边农户用于农田施肥。 （5）生活垃圾 按每人每天0.5kg计算，项目定员8人，工作天数为360天，产生的垃圾量约1.44t/a，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。 （5）废机油 根据业主提供资料，厂区设备机修会产生一定量的废机油，产生量约0.02t/a。其危险废物类别属HWO8废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08。 环评要求设置危险废物暂存间（5m2，需做防渗处理）暂存废机油，定期运交有资质单位处置，不外排，并按国家要求制作暂存间危险废物警告标识牌，上述危险废物需要按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《危险废物管理制度》及《危险废物转移联单管理办法》和国家有关危险废物的法律法规、管理办法来存储和处置，严格执行危废联单制度，并且暂存间做好防渗、防漏、防雨等措施，不得自行处理或丢弃，并做好危险固废处理的登记、交接记录和转运的五联单制度，防止流失对环境产生污染。 根据《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其器2013年修改单中危险废物的堆放原则修建： ①危险废物暂存间面积5m2，长2.5m，宽2m。 ②基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-10cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ③堆放危险废物的高度应根据地面承载力确定。 ④危险废物堆要防风、防雨、防晒。 ⑤总储量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签,容器放入坚固的柜或箱中，且应设置多个直径不小于30mm的排气孔。 5、环境风险分析 5.1重点危险源识别及评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B表B.1《突发环境事件风险物质及临界量》中临界量,本项目环境风险物质最大储存量均较小因此不构成重大危险源，因此，厂区不存在重大危险源。 表4-7 企业环境风险物质情况 环境风险物质 临界量（t） 年用量（t） 一次最大存放量（t） 机油、润滑油 2500 0.1 0.00004 根据计算可知，项目的Q值之和<1，因此项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 5.2风险源事故识别和影响分析 本项目涉及枯枝、秸秆、生物质颗粒和机油等原料，在厂区内储存有一定的火灾和泄露风险。火灾事故一旦发生将会对周围大气环境造成一定的影响，使空气中的烟尘量超过《环境空气质量标准》，并会给企业和周围居民造成不可估量的财产损失，甚至是导致人身伤害；废机油的泄漏也将污染土壤和地下水；另外生活污水直接排放会渗入地下污染地下水。机油的有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，水质中总大肠菌群、菌落总数，增加了区域地下水负担。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。 5.3风险事故防范措施 建设单位应采取以下风险事故防范措施： ①为了防止机油的泄漏，用封闭容器桶收集，贮存桶周围要有围堰并且有内容物泄漏的收集装置。厂区应准备锯末、干沙、吸附棉、干粉灭火器等设施，统一放置在库房内备用。 ②工程合理布置总图，综合考虑风险、安全防护、消防等因素，建构筑物尽量留足安全间距，设计遵循防火规范，避免设备因故障漏电引发火灾。对生产过程进行监测、控制、判断和报警，提高装置安全系数。 ③对厂区危废暂存间暂存间进行地面硬化及防渗处理。 ④提高认识、完善制度、严格检查，加强技术培训，提高职工安全意识，提高事故应急处理的能力。 ⑤配备必要的救灾器具和防护用品；定期进行突发环境事件应急演练和培训，制定环境风险应急预案。 应急预案基本内容见表4-8。 表4-8 应急预案基本内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标、装置区、环境保护目标 2 应急组织机构、人员 场区、地区应急组织机构、人员 3 预案分级影响条件 规定预案的级别和分级影响程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方案 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急监测、防护措施、清楚泄露措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相应设施 8 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、场区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对场区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 本项目涉及易燃物质原料储存，储存区严禁烟火，禁止闲杂人员进入，设立消防设施（消防栓、灭火器、消防沙等）。在储存和使用过程中加强管理，切实落实安全措施，采取以上措施后，对环境风险影响较小。 5、“三同时”验收清单 建设项目环保设施进行“三同时”验收一览表见表4-9。 表4-9 环境保护“三同时”验收一览表 时段 类别 污染物 环保设施名称 验收标准 施工期 废气 施工扬尘 物料、渣土、垃圾运输车辆采用密闭车斗，对施工道路适时洒水降尘；物料堆场遮蔽苫盖 / 废水 生活污水、施工废水 生活污水设置旱厕，定期清掏；施工废水经临时沉淀池处理后回用于洒水抑尘等用水 / 噪声 施工机械噪声 设施工围挡等 / 固废 建筑垃圾等 生活垃圾设集中收集装置，由环卫部门统一处理；建筑垃圾送指定地点处理 / 营运期 废气 转运贮存扬尘 半封闭钢架棚结构，不露天堆放，并采取篷布遮盖防止起尘，文明作业，减少物料转运次数，降低卸料落差 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值 破碎、筛分制粒扬尘 生物环保颗粒生产线自带除尘设备，安排专职人员及时清扫，保持车间清洁 皮带输送扬尘 在皮带传输上方加盖遮挡，采取全部密闭措施 烘干炉废气 热风炉密封燃烧 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉排放限值控制要求 废水 生活污水 经化粪池收集处理后由吸污车运至当地乡镇污水处理厂处理 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 路面清洗废水 进入场区雨水管网 / 噪声 设备噪声 采取厂房隔声、基础减震、设备消声等措施 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 的1类标准限值 固废 除尘灰 回用于生产 / 废包装材料 集中收集后交由厂家回收处理 / 生活垃圾 厂区设置垃圾箱，集中收集后由煤矿环卫部门统一处理 / 废机油 废机油临时存放于危险废物暂存间，定期运交有资质单位处置 / 灰渣 交由周边农户用于农田施肥 / |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 转运贮存 | 颗粒物 | 半封闭钢架棚结构，不露天堆放，并采取篷布遮盖防止起尘，文明作业，减少物料转运次数，降低卸料落差 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值 |
|  | 破碎、筛分制粒 | 颗粒物 | 生物环保颗粒生产线自带除尘设备，安排专职人员及时清扫，保持车间清洁 |  |
|  | 皮带输送 | 颗粒物 | 在皮带传输上方加盖遮挡，采取全部密闭措施 |  |
|  | 烘干工序 | 颗粒物 | 热风炉密封燃烧 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉排放限值控制要求 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 经化粪池收集处理后由吸污车运至当地乡镇污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 路面清洗废水 | SS | 进入场区雨水管网 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 采取厂房隔声、基础减震、设备消声等措施 | 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 的1类标准限值 |
| 固体废物 | 布袋除尘器收集的粉尘全部收集后回用于生产，不外排；项目生产过程中产生的废包装材料集中收集后交由厂家回收处理，不外排；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；废机油临时存放于危险废物暂存间，定期运交有资质单位处置，不外排；产生的灰渣为有机肥，交由周边农户用于农田施肥。 |
| 生态保护措施 | 严格控制生产范围在占地范围内，禁止人员、车辆随意破坏周边植被，可降低工程运行对周围生态环境的影响。 |
| 环境风险防范措施 | ①为了防止机油的泄漏，用封闭容器桶收集，贮存桶周围要有围堰并且有内容物泄漏的收集装置。厂区应准备锯末、干沙、吸附棉、干粉灭火器等设施，统一放置在库房内备用。 ②工程合理布置总图，综合考虑风险、安全防护、消防等因素，建构筑物尽量留足安全间距，设计遵循防火规范，避免设备因故障漏电引发火灾。对生产过程进行监测、控制、判断和报警，提高装置安全系数。 ③对厂区危废暂存间暂存间进行地面硬化及防渗处理。 ④提高认识、完善制度、严格检查，加强技术培训，提高职工安全意识，提高事故应急处理的能力。 ⑤配备必要的救灾器具和防护用品；定期进行突发环境事件应急演练和培训，制定环境风险应急预案。 |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成后应设有环境保护管理部门，至少设专职环保人员1名，负责全厂的环境保护管理工作。监督并定期检查各车间环保设施的管理和运行情况，发现问题及时会同有关部门解决，保证全厂环保设施处于完好状态。 |

# 六、结论

根据对本项目建设情况及环境影响分析，本项目建设符合国家和当地的产业政策，项目选址合理。经采取治理措施后，可实现污染物达标排放，对当地环境不会造成明显影响，从环境保护角度来看本建设项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 |  |  |  | 4.067t/a |  | 4.067t/a | 4.067t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 0.34t/a |  | 0.34t/a | 0.34t/a |
|  | NOx |  |  |  | 0.408t/a |  | 0.408t/a | 0.408t/a |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废包装袋 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 1.44t/a |  | 1.44t/a | 1.44t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | 0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①