鄂伊环审字〔2023〕27号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

关于鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任

公司温家梁三号煤矿通风系统改造项目

环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司温家梁三号煤矿：

你公司报送的由内蒙古中昕生态环保技术有限公司编制的《鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司温家梁三号煤矿通风系统改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经局审查会议通过，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗纳林陶亥镇温家梁三号煤矿井田北部工业场地，主要建内容包括回风立井、通风机、配电室及配套辅助工程。项目总投资3574.24万元，其中环保投资49万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.应加强施工期环境管理，土石方开挖过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘；运输车辆应采取覆盖等防尘措施；施工结束后须尽快对临时占地和周边区域进行生态植被恢复，防止水土流失。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施。无组织排放的颗粒物须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的煤炭工业无组织排放限值要求；采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；废润滑油暂存于现有危废暂存间，定期交由有资质的单位回收处置；掘进矸石通过井下输送皮带掺入原煤运送至选煤厂处理，不得外排。

3.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2023年5月15日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、 内蒙古中昕生态环保技术有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局          2023年5月15日印发