鄂伊环审字〔2024〕16号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

新建鄂尔多斯车务段生产综合设施工程

环境影响报告表的批复

新包神铁路有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古中昱环保咨询服务有限公司编制的《新建鄂尔多斯车务段生产综合设施工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇鄂尔多斯站站中心南侧364m，项目主要建设内容为新建位于1#综合楼一层的综合维修车间一座，对部分零部件进行修理和防锈处理，防锈处理需喷涂油性漆，年防锈处理的零部件约为1.2t/a，喷涂总面积850m2。项目总投资1200万元，其中环保投资125万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》提出的大气污染防治措施。喷漆和晾干均在综合维修车间内进行，漆雾和有机废气经集气罩收集，采用“干式过滤器+活性炭吸附”处理工艺处理后经一根高28.5m排气筒排放，排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标椎限制。

3.强化废水处理。职工餐饮废水和综合维修车间地面清洗废水经隔油池处理，生活污水经化粪池处理，处理后排入鄂尔多斯站房附近站区既有污水管道，最终排入伊金霍洛旗九德排水有限责任公司阿镇污水处理厂，处理后水质须达到预处理标准及伊金霍洛旗九德排水有限责任公司阿镇污水处理厂进水水质要求。

4.应采取妥善控制措施，通过选用低噪声设备、基础减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准和4类标准限值要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。化粪池污泥和生活垃圾定期由当地环卫部门统一清运处理；喷漆过程产生的漆渣、废漆、废漆桶、废稀释剂桶、废过滤棉、隔油池废油、废机油、废润滑油等危险废物分类储存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处理；废活性炭交由有资质的单位直接回收处理，以上固废均不得乱弃。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2024年4月12日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古中昱环保咨询服务有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局          2024年4月12日印发